## Slide 1: 网管功能介绍
李锦忠
2025-03

## Slide 2
目录
环境准备
配置管理
性能数据管理
告警管理
设备维护
日志管理
MR无线测量

## Slide 3: 环境准备—登陆网管
请使用谷歌浏览器访问网管WEB
网管地址：http://ip:8080/itms
网管管理员用户名：admin 密码123
登陆进到首页

## Slide 4: 环境准备—首次启动网管后的必要设置

## Slide 5: 配置管理—添加设备
打开设备管理—设备信息—点击创建新设备
输入设备序列号和设备名称即可，其他字段可选，点击保存

## Slide 6: 配置管理—添加设备
保存后，设备显示到列表里，但在线状态为离线

## Slide 7: 配置管理—添加设备
网管段已创建新设备后，在基站端配置网管地址和心跳
由于网管根据心跳周期和收到的心跳间隔判断基站是否离线，所以心跳一定要使能，周期建议180s
Hems address:
http://IP:PORT/itmscpe/inform

## Slide 8: 配置管理—添加设备
查看设备在线状态是否为true，设备添加完成

## Slide 9: 配置管理—配置参数名称查询
设备列表中，点击某在线设备的参数设置按钮，来获取该设备参数名

## Slide 10: 配置管理—配置参数名称查询
获取参数名称完成

## Slide 11: 配置管理—配置参数值查询
在获取参数名后，可以进一步获取参数值

## Slide 12: 配置管理—配置参数值查询
参数设置历史

## Slide 13: 配置管理—配置参数值修改
方法1（适用于单个基站的参数配置）：
在获取参数名称后，进一步可以修改参数值

## Slide 14: 配置管理—配置参数值修改
方法2（适用于批量修改参数-节点新增，删除相同地方）：
1，添加通用参数模版

## Slide 15: 配置管理—配置参数值修改
点击添加新模版

## Slide 16: 配置管理—配置参数值修改
2，通用模版保存好后，点击添加新任务
选择刚刚保存的模版，点击选择模版

## Slide 17: 配置管理—配置参数值修改
编辑任务信息

## Slide 18: 配置管理—配置参数值修改
参数值修改结果：

## Slide 19: 性能数据管理—性能测量任务定制
1，添加性能参数模版

## Slide 20: 性能数据管理—性能测量任务定制
2，编辑模版

## Slide 21: 性能数据管理—性能测量任务定制
3，添加新任务

## Slide 22: 性能数据管理—性能测量任务定制
编辑任务

## Slide 23: 性能数据管理—性能测量任务定制
下配结果

## Slide 24: 性能数据管理—性能数据文件定时上传
查看pm文件，可以在网页上下载pm文件

## Slide 25: 性能数据管理—性能统计数据
1，查看统计数据

## Slide 26: 性能数据管理—性能统计数据
2，网管支持自定义添加和编辑计算公式

## Slide 27: 性能数据管理—性能统计数据
Counter用中括号括起来后参与运算，比如
[HO.SuccOutInterEnbX2.2]/[HO.AttOutInterEnbX2.2]*100

## Slide 28: 性能数据管理—性能报表
添加性能报表模版

## Slide 29: 性能数据管理—性能报表
编辑性能报表模版，选中要形成报表的数据

## Slide 30: 性能数据管理—性能报表
激活配置好的模板

## Slide 31: 性能数据管理—性能报表
激活后的模版，生成报表任务，显示到性能报表任务界面
可查看任务状态，下次生成报表的时间，任务周期
任务可挂起，可激活，到达首次报表时间后点击查看可以查看生成的报表

## Slide 32: 性能数据管理—性能报表
查看报表
报表可以按设备、时间粒度、时间区间进行筛选
输入筛选条件，点击查询，把报表呈现到界面

## Slide 33: 性能数据管理—性能报表
报表中的详细数据可以导出为excel，线性统计图和柱状统计可以导出为图片

## Slide 34: 性能数据管理—性能报表

## Slide 35: 告警管理—离线告警
产生的离线告警
网管在每次基站上报消息后，会立即下发一个基站心跳周期的查询，将这个周期乘以2，如果基站心跳周期是3分钟，网管如果在6分钟内没有收到基站消息，就判定基站离线

## Slide 36: 告警管理—下发心跳使能和心跳周期
实际使用中，我们可以创建心跳模版，通过策略任务（0 Bootstrap策略），在基站首次连接网管时，给基站下发心跳使能和周期
1，创建心跳模版

## Slide 37: 告警管理—下发心跳使能和心跳周期
2，添加策略任务

## Slide 38: 告警管理—下发心跳使能和心跳周期
2，添加策略任务

## Slide 39: 告警管理—当前告警
基站发生故障后，会实时上报消息给网管，即上报告警，
网管将其显示到当前告警页

## Slide 40: 告警管理—历史告警
当前告警中显示的告警， 有3种方式进入历史告警
1，手动删除：适用于设备已经确认不会再上线
2，基站上报的清除告警
3，网管对基站做告警同步，基站已无当前告警

## Slide 41: 告警管理—告警同步
进入设备选择界面，选择要进行告警同步的设备

## Slide 42: 告警管理—告警确认
在当前告警和历史告警界面，都有告警确认和取消确认按钮，点击确认时，可以输入确认备注，拿当前告警举例
选中一条告警，点击告警确认，弹出确认信息输入框

## Slide 43: 告警管理—告警确认
已确认告警可以取消确认，取消确认时可以输入

## Slide 44: 设备维护—重启设备
点击设备管理 – 设备重启 – 选择要重启的设备 – 点击设备重启

## Slide 45: 设备维护—重启设备
查看重启结果：点击设备管理 – 设备重启 – 重启历史

## Slide 46: 设备维护—设备固件升级
1，上传升级文件
点击文件上传

## Slide 47: 设备维护—设备固件升级
2，升级设备—选择升级包

## Slide 48: 设备维护—设备固件升级
3，升级设备 – 选择要升级的基站

## Slide 49: 设备维护—设备固件升级
4，查看升级结果
点击升级管理 – 固件升级 – 升级历史，选中刚刚执行的升级任务，点击查看

## Slide 50: 设备维护—设备恢复出厂设置
点击设备管理 – 设备恢复出厂设置 – 选中要恢复出厂的设备，点击恢复出厂设置，也可以查看恢复出厂设置历史

## Slide 51: 日志管理--日志上传任务定制
1，添加日志上传模版

## Slide 52: 日志管理--日志上传任务定制
2，添加新任务，把日志上传模版下发到基站

## Slide 53: 日志管理--日志文件获取
日志管理 – 日志文件查询界面可以获取基站周期上传的日志

## Slide 54: MR无线测量--MR测量任务定制
MR参数的下发， 跟性能参数下发相同，首先配置MR参数模版，再通过任务把模版里的参数下发给基站

## Slide 55: MR无线测量--MR测量任务定制

## Slide 56: MR无线测量--MR测量任务定制
基站的mr参数发生修改后，在下一个整点开始采集，采集一个周期后上报第一组mr文件
基站成功上报mr的条件有2
1，基站小区状态在mr采集过程全程保持开启
2，mr参数不能在采集过程发生修改，否则当前周期失败，到下一个整点才会再次采集

## Slide 57: MR无线测量—MR文件获取
性能管理 – MR数据文件界面，可以获取基站上报的MR文件

## Slide 58: 谢谢
2025-03